## Slide 1: Computing Platform for Autonomous Driving (CP4AD)
Prof. Jong-Chan Kim
Dept. Automobile and IT Convergence
L1. RTOS #1

## Slide 2: Erika Enterprise
이탈리아 EVIDENCE에서 개발된 오픈소스 OSEK/VDX RTOS 구현체
듀얼 라이센스 정책 (오픈소스 라이센스 + 상용 라이센스)
RTOS 연구 및 교육에 널리 사용
GitHub을 통한 코드 배포 or RTDruid와 통합된 이클립스 설치
ERIKA WIKI

## Slide 3: Visual Studio Code
프로젝트 생성 및 관리
OIL 파일, C/C++ 파일 편집
프로젝트 빌드
실행파일 업로드
터미널 실행

## Slide 4: CP4AD RTOS Practice github
https://github.com/AveesLab/cp4ad-rtos.git workspace에 폴더 생성
// Write the code below. 아래 코드 추가하는 방식으로 실습 진행

## Slide 5: Erika Enterprise Build Process
Arduino 연결 후 포트 번호 확인(장치 관리자 > 포트)
Port 번호 확인
우클릭

## Slide 6: Erika Enterprise Build Process
Visual Studio Code 실행 (관리자 권한으로 실행 권장)

## Slide 7: Erika Enterprise Build Process
01. Hello World/Makefile에서 ARDUINO_PHY_PORT 수정
Port 번호 맞게 수정

## Slide 8: Erika Enterprise Build Process
터미널 실행 후 make config 실행
폴더 우클릭 후 ‘Open in Integrated Terminal’ 실행
Build Completed
확인 시 정상 동작

## Slide 9: Erika Enterprise Build Process
터미널에서 make 실행
Built successfully
확인 시 정상 동작

## Slide 10: Erika Enterprise Build Process
make upload 후 Serial Monitor 실행
Make upload 입력 후 avrdude.exe done 확인
Terminal에서 프로그램 동작 확인
Port 번호 확인 및 Baud rate : 9600 설정

## Slide 11: Erika Enterprise Project Structure
Erika Enterprise 파일
  커널 소스
  커널 헤더파일

## Slide 12: Erika Enterprise Project Structure
Output 파일
  OIL에서 자동 생성된 …cfg.c와 …cfg.h 파일
  ELF 파일
  HEX 파일

## Slide 13: Erika Enterprise Project Structure
asw.c
  사용자 작성 어플리케이션 코드
bsw.cpp & bsw.h
  사용자 작성 함수
  main 함수 진입점
conf.oil
  OSEK 설정 파일
Makefile
  Make 규칙 서술 파일

## Slide 14: Erika Enterprise Project Structure
conf.oil
  OSEK 설정 파일
  .oil 확장자, C 구조체 문법 사용
  (OSEK Implementation Language)
  OS object
  APPDATA object
  COUNTER object
  TASK object 등

## Slide 15: Erika Enterprise Project Structure
bsw.cpp & bsw.h
  Basic SW
  OS가 시작되는 main() 함수
  mdelay() ms 단위 delay 함수
  printfSerial() 콘솔 출력 함수 등

## Slide 16: Erika Enterprise Project Structure
asw.c
  Application SW
  사용자 작성 C 코드 (C++도 가능)
  BSW 등을 이용하여 Application 레벨에서의 TASK 동작 정의

## Slide 17: Erika Enterprise Project Structure
Makefile
  Make 규칙 서술 파일
  make config
  out, erika 폴더 삭제 후
  conf.oil 파일을 기반으로 코드 생성
  make (build)
  프로젝트 빌드
  make upload
  빌드 결과 생성된 .hex파일을
  Arduino 보드에 업로드

## Slide 18: 02. Timer
asw.c 파일에 ISR2로 빈 TimerISR 콜백함수 추가
OIL 파일에 TimerISR 추가
  Category 2
  Timer 1 Compare Match A
ISR2(TimerISR)
{
;
}
ISR TimerISR {
CATEGORY = 2;
SOURCE = "TIMER1_COMPA";
};
asw.c
conf.oil

## Slide 19: 02. Timer
mdelay 함수 이용하여 3초의 Task1 실행시간 표현
TASK(Task1)
{
printfSerial("Hello World\n");
mdelay(3000);
printfSerial("Goodbye World\n");
TerminateTask();
}
asw.c

## Slide 20: 02. Timer
ISR2(TimerISR)
{
static long c = 0;
printfSerial("\n%4ld: ", c++);
}
TimerISR 이용 초단위 시간 출력
asw.c
3초

## Slide 21: 03. Tasks
높은 우선순위의 Task2 추가
TASK(Task1)
{
printfSerial("Task1 Begins...");
mdelay(3000);
printfSerial("Task1 Finishes...");
TerminateTask();
}
TASK(Task2)
{
printfSerial("Task2 Begins...");
mdelay(3000);
printfSerial("Task2 Finishes...");
TerminateTask();
}
TASK Task2
{
PRIORITY = 2;
STACK = SHARED;
SCHEDULE = FULL; // preemptive
AUTOSTART = TRUE;
ACTIVATION = 1;
};
클수록 높은 우선순위
asw.c
conf.oil

## Slide 22: 03. Tasks
Task2가 먼저 시작, Task1 대기
Task2 종료 후 Task1 시작
우선순위를 바꾼다면?

## Slide 23: 04. Task Activation
ISR2(TimerISR)
{
static long c = -4;
if (c == 0)
ActivateTask(Task1);
printfSerial("\n%4ld: ", c++);
}
TASK(Task1)
{
printfSerial("Task1 Begins...");
mdelay(3000);
ActivateTask(Task2);
mdelay(3000);
printfSerial("Task1 Finishes...");
TerminateTask();
}
TASK Task1 {
…
AUTOSTART = FALSE;
…
};
TASK Task2 {
…
AUTOSTART = FALSE;
…
};
TASK(Task2)
{
printfSerial("Task2 Begins...");
mdelay(3000);
printfSerial("Task2 Finishes...");
TerminateTask();
}
asw.c
conf.oil
Task의
자동실행 Off
Task 활성화

## Slide 24: 04. Task Activation
-4부터 카운트다운, 0에서 TimerISR에 의해 ActivateTask(Task1) 실행
3초 후 ActivateTask(Task2) 실행, Task2의 Task1 선점 확인
우선순위가 바뀌면?

## Slide 25: 05. ButtonISR
bsw.cpp 수정: 버튼 인터럽트 관련 코드
OIL 수정: ButtonISR 추가
…
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
…
#define _BV(bit) (1 << (bit))
int main(void)
{
PORTC = _BV(PC0);
PCICR = _BV(PCIE1);
PCMSK1 = _BV(PCINT8);
EIFR = 0xff;
sei();
init();
ISR ButtonISR {
CATEGORY = 2;
SOURCE = "PCINT1";
};
bsw.cpp
conf.oil

## Slide 26: 05. ButtonISR
ISR2(TimerISR)
{
static long c = -4;
if (c == 0)
ActivateTask(Task1);
printfSerial("\n%4ld: ", c++);
}
ISR2(ButtonISR)
{
int a0;
DisableAllInterrupts();
if ((PINC & 0x01) != 0) return;
printfSerial("<BUTTON ISR>");
a0 = analogRead(A0); // read ADC value
if (a0 < 50) { // UP
ActivateTask(Task1);
} else if (a0 < 200) { // DOWN
ActivateTask(Task2);
} else if (a0 < 380) { // LEFT
;
} else if (a0 < 520) { // RIGHT
;
}
EnableAllInterrupts();
}
asw.c
asw.c

## Slide 27: 05. ButtonISR
아두이노 버튼을 누르면 ButtonISR에 의해 ActivateTask() 실행

## Slide 28: Questions